## Slide 1: Progettazione di dettaglio di un impianto mini-biogas e suo interfacciamento con un impianto di produzione di microalghe
Studente: Ragy Rashed Helmy Youssef Abdou
Relatore: Stefano Farne
Correlatore: Vito Lavanga

## Slide 2: La digestione anaerobica
Tipo di processo:
Processo biochimico
Gas liberati:
Anidride carbonica e metano
Fasi:
Idrolisi
Acidogenesi
Acetogenesi
Metanogenesi

## Slide 3: Configurazione degli impianti di grossa taglia
Tipo di alimentazione:
Batch
Continuo
Temperatura:
Termofilia (45° - 65°)
Mesofilia (25° - 45°)
Psicrofilia (<20°)
Volume solidi totali:
Wet (<15%)
Semy dry (15-20 %)
Dry (>20 %)

## Slide 4: Il Mini-BioGas Continuos (MBGC)
Impianto di taglia piccola
Potenza:
10 kW
Dimensioni:
2.5x10x2.5 m
62.5 m3

## Slide 5: Volumi entranti in MBGC
300 lt di frazione oleica
700 lt di frazione proteica
1000 lt (20 % di SV)

## Slide 6: Giorno 1
Volume ad inizio processo
2000 lt Esterno 700 lt
300 lt
Interno 800 lt
100 lt
Zona: 0-3 metri di V1 100 lt
Fase: Idrolitica
TP: 24 h

## Slide 7: Giorno 2
Zona: 3-6 mt di V1
Fase: Idrolitica
TP: 24 h

## Slide 8: Giorno 3
Zona: 6-10 mt di V1
Fase: Idrolitica+acida
TP: 24 h

## Slide 9: Giorno 4
Zona: 0-1 mt di V2
Fase: Acida+acetica
TP: 24 h
C6H12O6  3CH3COOH

## Slide 10: Giorno 5-6-7-8-9
Ogni giorno si ha un avanzamento di 2 mt in V2
Fase: Metanigena
TP: 24 h
3CH3COOH  CH4 + CO2

## Slide 11: Giorno 10
Zona: Fine V2
Fase: Fine digestione
Ricircolo:
100 lt
200 lt 38 kg 20%
100 lt

## Slide 12: Giorno 30
Zona: Fine V3
Volume uscente: 1000 lt di acqua
TP totale: 30 giorni
Ricircolo:
800 lt 2 kg 1%
MBGC
NPKx
CO2
CH4
H2O

## Slide 13: Estrazione sali
Frequenza di estrazione: Ogni settimana
Volumi estratti:
Concentrazione Sali: 175 kg (58 x 3 di NPKx)  30 %

## Slide 14: Fase gassosa
Volume di metano:
62,11 m3/d
Volume di anidride carbonica:
33,44 m3/d
2 Pannelli a nido d’ape:
1 plastica+1 metallo
[diametro-sezione/altezza = 5cm/50cm)]
Spessore involucro isolante:
12,65 kWh/d  5 cm

## Slide 15: Distinta base
Costi materiali: 27.434,05 €
Costi manodopera: 4.060,00 €
Costi totali: 31.494,05 €
Margine di profitto: CT+60 % = 50.000,00 €

## Slide 16: Confronto con impianto BioElectric
 | Unità di misura | BE | MBGC
ENERGIA | kWe | 10 | 10
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA | kWhe/anno | 80.000 | 80.000
INVESTIMENTO | € | 95.000 | 50.000
PERIODO DI AMMORTAMENTO | anni | 10 | 10
INTERESSI | % | 4 | 4
COSTI ELETTRICITÀ’ | €/kWh | 0,16 | 0,16
CRESCITA PREZZO ELETTRICITA’ | % | 2 | 2
MANUTENZIONE ORDINARIA | € | 3.000 | 3.000
INFLAZIONE SU MANUTENZIONE | % | 2 | 2
INCENTIVO 1(GSC) | €/kWh | 0,093 | 0,093
INCENTIVO 2(WKC) | €/kWh | 0,031 | 0,031
VOLUME | m3 | 125 | 62,5
BIOMASSA TRATATTA | m3/d | 4-8 | 2
PAY-BACK | anni | 5,2 | 2,5
VAN SU 10 ANNI | € | 98.476 | 153.380

## Slide 17: Vantaggi MBGC
Risparmio sui costi di smaltimento reflui
Compattezza
Risparmio in bolletta
Ritorno economico da sottoprodotti
Versatilità
Volumi minimi di avviamento
Incentivi statali
Riduzione delle emissioni
Potenza in rete

## Slide 18: Integrazione con impianto algale
1 kg ALGHE
Fotoni
2 kg Anidride carbonica
0,1 kg
fertilizzanti
MBGC
PBRC

## Slide 19: Grazie per l’attenzione